## Slide 1
CANSAT GROUND STATION · COMMUNICATIONS SYSTEM
01 / 05
01
System Architecture
How data travels from sensor to screen
CanSat ESP32
9 sensors LoRa TX
GS ESP32
LoRa RX USB relay
server.py
Parse · Filter Broadcast
Dashboard Browser
Charts · Map Export
→
→
→
LoRa 923.75 MHz SF11 · 125kHz BW
USB Serial 115200 baud
WebSocket ws://localhost:8765
CanSat Sensors
BME280 — Temp / Humidity / Altitude
ADXL345 — Acceleration XYZ
GPS (UART) — Lat, Lon, Satellites
PMSA003 — PM1.0 / PM2.5 / PM10
INA219 — Voltage, Current, Power
LoRa Parameters
Frequency : 923.75 MHz
Spreading Factor : SF11
Bandwidth : 125 kHz
TX Power : 17 dBm
Time-on-Air : ~2.2 s / packet
Key Files
cansat_esp32.ino — firmware
gs_esp32.ino — GS receiver
server.py — backend (869 lines)
dashboard.js — UI (945 lines)
dashboard.html — layout

## Slide 2
CANSAT GROUND STATION · COMMUNICATIONS SYSTEM
02 / 05
02
Data Protocol — CSV Packet
21 fields per packet · sent every 1 second
ทุก 1 วินาที CanSat จะส่ง 1 packet เป็น CSV text ผ่านทั้ง LoRa และ USB Serial
ID & Time
• team_id
• time (s)
• packet_id
GPS
• lat
• lon
• satellites
Environment
• temp °C
• humidity %
• alt_baro m
IMU
• acc_x
• acc_y
• acc_z
• heading °
Air Quality
• PM1.0
• PM2.5
• PM10 µg/m³
Power
• voltage V
• current mA
• watt W
• battery %
Status
• status (bitmask)
Status Bitmask
Bit 0 = 1
ASCENDING
Bit 1 = 2
APOGEE
Bit 2 = 4
DEPLOYMENT
Bit 3 = 8
DESCENDING
Bit 4 = 16
LANDED
ทำไมถึงใช้ CSV?
Lightweight ไม่มี overhead · ส่งได้เร็ว · Debug ง่าย (อ่านเป็น text ได้เลย) · ขนาดเล็กเหมาะกับ LoRa ที่มี bandwidth จำกัด

## Slide 3
CANSAT GROUND STATION · COMMUNICATIONS SYSTEM
03 / 05
03
Backend Processing — server.py
Parse · Validate · Filter · Derive (869 lines, async Python)
① Parse & Validate
▸
อ่าน Serial port แบบ async (auto-reconnect)
▸
แยก CSV → ตรวจทุก field
▸
รองรับ packet ซ้อนกัน 2 ชุด/frame (SF11 ToA > 2s)
▸
Field เสียหาย → ทิ้ง packet ทั้งใบ
② Kalman Filter
▸
Smooth ค่าที่กระตุกก่อนส่งไป dashboard
▸
alt_baro Q=0.5 R=2.0 (noise ปานกลาง)
▸
temp Q=0.02 R=0.5 (stable มาก)
▸
acc_x/y/z Q=80 R=150 (noisy มาก)
▸
voltage Q=0.005 R=0.05 (stable มาก)
③ Derive Values
▸
Speed — Haversine distance ÷ time (m/s)
▸
Vertical accel — จาก acc_y โดยตรง
▸
Pitch / Roll / Tilt — จาก accel vector
▸
สถิติ MAX/MIN/AVG/STDDEV แยกต่อ phase
Kalman Filter คืออะไร?
ค่าเฉลี่ยที่ฉลาดขึ้น — ถ่วงน้ำหนักระหว่าง "ค่าที่ทำนายไว้" กับ "ค่าที่วัดจริง" ยิ่ง R สูง = เชื่อ sensor น้อยลง · ยิ่ง Q สูง = ยอมให้ค่าเปลี่ยนเร็ว

## Slide 4
CANSAT GROUND STATION · COMMUNICATIONS SYSTEM
04 / 05
04
Flight State Machine
ดาวเทียมรู้ได้ยังไงว่าตัวเองอยู่ที่ไหนในภารกิจ
🚀
ASCENDING
alt > 0m กำลังขึ้น
→
🎯
APOGEE
peak − now ≥ 3m & alt > 267m
→
🪂
DEPLOYMENT
Servo กางร่ม (PWM 45°)
→
⬇
DESCENDING
กำลังร่วงลง
→
🏁
LANDED
alt < 50m & speed < 0.15 m/s
Apogee Detection Logic
1. Altitude ต้องเกิน 267 m ก่อน
2. (peak − current) ≥ 3 m
3. Failsafe: ถ้า sensor เสีย
→ force APOGEE หลัง 10 วิ
Servo Deployment
ทำงานที่ APOGEE ทันที
หมุนไป 45° (กางร่มชูชีพ)
ค้างไว้ 3 วินาที ก่อนเปลี่ยน state
ไม่มีไฟฟ้า = ร่มไม่กาง (safety)
Landing Detection
alt < 50 m AND
แทบไม่เคลื่อนที่ (< 0.15 m/s)
ทั้ง 2 เงื่อนไขต้องจริงพร้อมกัน
→ หยุดส่ง packet ประหยัดแบต

## Slide 5
CANSAT GROUND STATION · COMMUNICATIONS SYSTEM
05 / 05
05
Dashboard & Data Export
Real-time web UI + Excel report สร้างอัตโนมัติ
📡 Monitor Tab
▸
12 metric cards (Alt, Speed, Temp, PM2.5 …)
▸
6 real-time charts ด้วย Chart.js
▸
Flight phase bar (ASCENT → LANDED)
▸
อัปเดตทุก packet ที่รับเข้ามา
🗺 Map Tab
▸
Leaflet map + OpenStreetMap
▸
Flight trail (เส้นทางการบินสด)
▸
ระยะห่างจาก Ground Station (km)
▸
ปุ่ม FOLLOW / FIT / RESET TRAIL
📊 Analysis Tab
▸
ตาราง MAX / MIN / AVG / STDDEV ต่อ phase
▸
3D Rocket orientation viewer
▸
Altitude vs Speed scatter plot
▸
Replay จากไฟล์ Excel (ปรับความเร็วได้)
Excel Auto-Export — cansat_telemetry_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx
กด STOP บน dashboard → ไฟล์ถูกสร้างทันที ไม่ต้อง export เอง
📡 Telemetry
raw + derived 26 คอลัมน์
📊 Statistics
MAX/MIN/AVG แยก phase + Bar charts
📈 Charts
Time-series 6 กราฟ (alt, speed, temp …)